## Slide 1: CT-NFC-CA25-01
Command example

## Slide 2: Outline
Get FW version
Get ISO14443A UID
  卡片不離開天線的連續讀卡Flow
Get ISO14443B UID
Get ISO15693 UID
Get NFC Type1 (Topaz) UID
Get NFC Type3 (FeliCa) UID

## Slide 3: Get FW version
此CMD可用來檢查HOST與READER是否通訊已連接
  Tx> AA 00 04 50 00 00 04 50
  Rx> AA 00 09 50 00 00 04 01 01 00 00 00 5D

## Slide 4: Get UID for ISO 14443A
Set Reader 14443A
  Tx> AA 00 04 7B 00 0A 00 75
  Rx> AA 00 05 7B 00 0A 00 01 75
Set 14443A Speed(106k)
  Tx> AA 00 05 84 00 0A 01 00 8A
  Rx> AA 00 05 84 00 0A 01 01 8B
Get UID for ISO 14443A Tag
  Tx> AA 00 06 7D 00 0A B0 00 00 C1
  Rx> AA 00 0B 7D 00 0A B0 01 01 08 22 43 4B 19 F7
  UID : 22 43 4B 19

## Slide 5: Get UID for NFC Type 2 (ISO 14443A)-Android Sample
Get FW version
Set Reader 14443A
Set 14443A Speed(106k)
Get UID for ISO 14443A Tag

## Slide 6: 卡片不離開天線的連續讀卡Flow
1.SET Reader 14443A
  Tx> AA 00 04 51 00 0A 00 5F
  Rx> AA 00 05 51 00 0A 00 01 5F
2.SET 14443A Speed 106 KBits/s
  Tx> AA 00 05 52 00 0A 01 00 5C
  Rx> AA 00 05 52 00 0A 01 01 5D
3.Get UID (REQA+SELECT)
  Tx> AA 00 06 53 00 0A B0 00 00 EF
  Rx> AA 00 0B 53 00 0A B0 01 01 08 12 A7 3A 29 4C
4.HALT
  Tx> AA 00 04 54 00 0A 14 4E
  Rx> AA 00 05 54 00 0A 14 01 4E
5.Get UID (WAKE-UP+SELECT)
  Tx> AA 00 06 55 00 0A B0 01 00 E8
  Rx> AA 00 0B 55 00 0A B0 01 01 08 12 A7 3A 29 4A
6.HALT
  Tx> AA 00 04 56 00 0A 14 4C
  Rx> AA 00 05 56 00 0A 14 01 4C

## Slide 7: Get UID for ISO 14443B
Set Reader 14443B
  Tx> AA 00 04 87 00 0B 00 88
  Rx> AA 00 05 87 00 0B 00 01 88
Set 14443B Speed(106k)
  Tx> AA 00 05 88 00 0B 01 00 87
  Rx> AA 00 05 88 00 0B 01 01 86
Get UID for ISO 14443B Tag
  Tx> AA 00 06 89 00 0B 10 00 00 94
  Rx> AA 00 10 89 00 0B 10 01 A9 08 49 91 00 00 00 00 80 81 75 8E
  UID : A9 08 49 91

## Slide 8: Get UID for ISO 15693
Set Reader 15693
  Tx> AA 00 04 97 00 0D 00 9E
  Rx> AA 00 05 97 00 0D 00 01 9E
Set 15693 Speed(1.65k)
  Tx> AA 00 05 98 00 0D 01 00 91
  Rx> AA 00 05 98 00 0D 01 01 90
Get UID for ISO 15693 Tag (Inventory)
  Tx> AA 00 06 99 00 0D 10 00 00 82
  Rx> AA 00 0E 99 00 0D 10 01 00 F1 9C 60 00 40 02 04 E0 20
  UID : F1 9C 60 00 40 02 04 E0

## Slide 9: Get UID for NFC Type 1 (Topaz)
Set Reader 14443A
  Tx> AA 00 04 92 00 0A 00 9C
  Rx> AA 00 05 92 00 0A 00 01 9C
Set 14443A Speed(106k)
  Tx> AA 00 05 93 00 0A 01 00 9D
  Rx> AA 00 05 93 00 0A 01 01 9C
14443A Request
  Tx> AA 00 04 94 00 0A 10 8A
  Rx> AA 00 07 94 00 0A 10 01 00 0C 84
  ATQA : 00 0C
Get UID for NFC Type 1
  Tx> AA 00 04 95 00 0A 50 CB
  Rx> AA 00 0B 95 00 0A 50 01 12 4C C3 7D A3 01 87
  UID : C3 7D A3 01
  Header ROM : 12 4C

## Slide 10: Get UID for NFC Type 1 (Topaz)-Android Sample
Set Reader 14443A
Set 14443A Speed(106k)
14443A Request
Get UID for NFC Type 1
  ATQA : 00 0C
  UID : C3 7D A3 01
  Header ROM : 12 4C

## Slide 11: Get UID NFC Type 3 (Felica)
Set Reader NFC Type 3
  Tx> AA 00 04 A3 00 0C 00 AB
  Rx> AA 00 05 A3 00 0C 00 01 AB
Set NFC Type 3 Speed(212K)
  Tx> AA 00 05 A4 00 0C 01 00 AC
  Rx> AA 00 05 A4 00 0C 01 01 AD
Get UID for NFC Type 3
  Tx> AA 00 08 A5 00 0C 10 FF FF 00 00 B1
  Rx> AA 00 18 A5 00 0C 10 01 00 01 10 01 2E 30 D0 F1 90 6B 25 00 F1 00 00 00 01 43 00 E2
  UID : 01 2E 30 D0 F1 90 6B 25 00 F1 00 00 00 01 43 00

## Slide 12
Thank You!